## Slide 1: Estatística Industrial com R
Elisa Henning
30/11/2016

## Slide 2: Agenda
Engenharia da Qualidade
Gráficos de Controle Univariados
  Gráficos de controle 𝑋 e 𝑅
  Gráficos de Controle para medidas individuais
  Gráficos de Controle para atributos
  Gráficos CUSUM e EWMA
  Análise de Capacidade de Processos
Gráficos de Controle Multivariados
Outros pacotes / Desenvolvimento de funções
Previsão de demanda – pacote forecast

## Slide 3: Engenharia da Qualidade
Alunos de graduação
  Engenharia de Produção, Mecânica, Civil...
Aplicabilidade nas indústrias - Qualidade
  Monitorar cotas, medidas, peças defeituosas
  Certificação
  Exigências de clientes
Outras áreas
  Saúde
  Meio ambiente...

## Slide 4
R PARA CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE
O Controle Estatístico da Qualidade é uma das importantes aplicações de engenharia. Para este tipo de aplicação o R dispõe de pacotes específicos.
Pacote qcc (Quality Control Charts)
Foi desenvolvido por SCRUCCA (2004), do Departamento de Ciências Estatísticas da Universitá degli Studi di Perugia, Itália. O autor teve a ideia de desenvolver um pacote computacional para proporcionar aos seus alunos de graduação uma ferramenta para a aprendizagem dos conceitos básicos de Controle Estatístico de Qualidade.
O Controle Estatístico da Qualidade é uma das importantes aplicações de engenharia. Para este tipo de aplicação o R dispõe de pacotes específicos.

## Slide 5: Pacote qcc
Scrucca, L. (2004), “qcc: An R package for quality control charting and statistical process control”, R News, 4(1), 11-17

## Slide 6
O pacote qcc (Quality Control Charts) do R permite:
plotar gráficos de controle Shewhart para variáveis e atributos
desenhar Curvas Características de Operação
efetuar a Análise da Capacidade Processos
construir gráficos de Pareto
diagramas de Causa e Efeito
plotar Gráficos de Controle da Soma Acumulada (CUSUM) e
Média Móvel Exponencialmente Ponderada (EWMA).
Possui alguns conjuntos de dados da literatura da área, o que é importante do ponto de vista didático.
R PARA CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE

## Slide 7: Instalar e baixar pacote

## Slide 8: Visão geral
Variáveis e Atributos
  Variáveis: subgrupos e medidas individuais
Construção
  Fase I e Fase II
Desempenho
  ARL

## Slide 9: Gráficos do tipo Shewhart
Gráfico de controle para médias
Gráfico de controle para amplitude e desvio padrão
Gráfico de controle para medidas individuais

## Slide 10
Tipos de Gráfico de Controle da função qcc, parâmetro type
GRÁFICOS SHEWHART
?qcc

## Slide 11: Exemplo 1 – Gráficos Shewhart
Conjunto de dados – Anéis de Pistão
Acessar o conjunto de dados
data(pistonrings)
head(pistonrings)
tail(pistonrings)
Fonte: Montgomery, D.C. (2005) Introduction to Statistical Quality Control, 5th ed. New York: John Wiley & Sons

## Slide 12: Subgrupos
> attach(pistonrings)
> diameter<-qcc.groups(diameter,sample)

## Slide 13: FASE 1: 25 amostras iniciais -
> qcc(diameter[1:25,],type="xbar")

## Slide 14: FASE 1: 25 amostras iniciais - Amplitude
> qcc(diameter[1:25,],type=“R")

## Slide 15: FASE 1: 25 amostras iniciais – S
> qcc(diameter[1:25,],type=“S")

## Slide 16: Fase 2: demais amostras -
> qcc(diameter[1:25,],type="xbar",newdata=diameter[26:40,])

## Slide 17: Fase 2: demais amostras - R
> qcc(diameter[1:25,],type=“R",newdata=diameter[26:40,])

## Slide 18: Fase 2: demais amostras - S
> qcc(diameter[1:25,],type=“S",newdata=diameter[26:40,])

## Slide 19: Exercício 1
Em uma fábrica foi definido que um parâmetro x seria monitorado por meio de testes de umidade em 10 lotes.
A especificação deste durante o processo é de 10% ± 0,5%.
Para monitorar e avaliar o processo, foram retiradas 3 amostras (n = 3) de cada lote, e os resultados obtidos estão indicados ao lado.
LOTE | VALORES DE UMIDADE |  | 
1 | 10,42 | 10,61 | 10,54
2 | 10,98 | 10,27 | 10,50
3 | 10,61 | 10,52 | 10,67
4 | 10,69 | 10,80 | 10,39
5 | 10,20 | 10,30 | 10,72
6 | 10,57 | 10,46 | 10,50
7 | 10,44 | 10,29 | 9,86
8 | 10,20 | 10,29 | 10,41
9 | 10,46 | 10,76 | 10,74
10 | 10,11 | 10,33 | 10,98

## Slide 20: Importar os dados

## Slide 21: Gráficos para subgrupos - Agrupar as variáveis
head(exercicio_1)
attach(exercicio_1)
umid<-qcc.groups(umidade,amostra)

## Slide 22: Construindo os gráficos

## Slide 23: Construindo os gráficos

## Slide 24: Exemplo 2 – Gráfico X - Medidas individuais
# viscosity data (Montgomery, pag. 242)
x <- c(33.75, 33.05, 34, 33.81, 33.46,
34.02, 33.68, 33.27, 33.49, 33.20,
33.62, 33.00, 33.54, 33.12, 33.84)
qcc(x, type="xbar.one")
qcc(x, type="xbar.one", std.dev = "SD")

## Slide 27: Exercício 2 – Medidas Individuais
O diâmetro de orifícios é medido em ordem consecutiva por um sensor automático. Os resultados da medição de 25 orifícios estão na tabela. Construir um gráfico de medidas individuais.
Fonte: Montgomery & Runger. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros, 8a Edição. LTC

## Slide 28: Exercício 2
head(exercicio_2)
attach(exercicio_2)
qcc(diametro,type="xbar.one")
detach(exercicio_2)

## Slide 29: Gráficos para atributos
Fração não conforme (), número de não conformes ()
Não conformidades () e número médio de não conformidades por unidade ()

## Slide 30: Exemplo 3 – Gráfico p
Suco de laranja concentrado e congelado é embalado em latas de papelão. Essas embalagens são feitas enrolando-se o papelão e colocando um fundo de metal.
Pela inspeção dessas embalagens, pode-se determinar se, quando cheia, poderá vazar ao longo da junta lateral do papelão ou em volta da junta do fundo.
Tal embalagem, não conforme, tem uma vedação imprópria em alguma das junções.
Desejamos estabelecer um gráfico de controle para melhorar a fração de embalagens não conformes produzidas por essa máquina.
Fonte: Montgomery, D.C. (2005) Introduction to Statistical Quality Control, 5th ed. New York: John Wiley & Sons.

## Slide 31: Gráfico p
data(orangejuice)
head(orangejuice)
attach(orangejuice)
qcc(D[trial], sizes=size[trial], type="p")

## Slide 32
inc <- setdiff(which(trial), c(15,23))
q1 <- qcc(D[inc], sizes=size[inc], type="p")
qcc(D[inc], sizes=size[inc], type="p", newdata=D[!trial], newsizes=size[!trial])
detach(orangejuice)

## Slide 33: Gráfico np
qcc(D[trial], sizes=size[trial], type="np")

## Slide 34: Exercício 3
Os dados da tabela abaixo representam o número de peças defeituosas observadas em amostras de 150 unidades de um produto manufaturado. Construir a carta np para os dados abaixo, em seguida a carta p.

## Slide 35: Exercício 3
> head(exercicio_3)
tamanho d
1 100 21
2 100 25
3 100 16
4 100 30
5 100 15
6 100 17
attach(exercicio_3)
qcc(d,type="p",sizes=tamanho)
qcc(d,type="np",sizes=tamanho)
detach(exercicio_3)

## Slide 36: Exercício 3

## Slide 37: Exercício 3

## Slide 38: Gráfico de controle para não conformidades – c
Temos 26 amostras sucessivas de 100 placas de circuitos impressos.
Dados sobre o número de não conformidades em amostras de 100 placas de circuito impresso
Fonte: Montgomery, D.C. (2005) Introduction to Statistical Quality Control, 5th ed. New York: John Wiley & Sons.
Exemplo 4

## Slide 39: Gráfico c
data(circuit)
attach(circuit)
qcc(x[trial], sizes=size[trial], type="c")
Gráfico c – fase I

## Slide 40: Gráfico c
remove amostras fora de controle estatístico
inc <- setdiff(which(trial), c(6,20))
qcc(x[inc], sizes=size[inc], type="c")
Gráfico c – fase I

## Slide 41: Gráfico c – fases I e II
> qcc(x[inc], sizes=size[inc], type="c", newdata=x[!trial], newsizes=size[!trial], newlabels=which(!trial))

## Slide 42: Exercício 4
O número de não-conformidades observadas em 40 amostras (subgrupos) de cinco produtos. Construir a carta c.

## Slide 43: Gráfico c
attach(exercicio_4)
head(exercicio_4)
qcc(c,type="c",sizes=tamanho)
detach(exercicio_4)

## Slide 44: Gráfico de controle para defeitos por unidade - u
Em uma empresa a cada hora cinco placas de circuito impresso são selecionadas e inspecionada para finalidade de controle de processo. O número de defeitos em cada amostra é anotado. Vamos construir um gráfico U para os dados deste problema.
Exemplo 5
Fonte: Montgomery & Runger. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros, 8a Edição. LTC

## Slide 45: Gráfico c
data(pcmanufact)
attach(pcmanufact)
qcc(x, sizes=size, type="u")
detach(pcmanufact)
Gráfico u

## Slide 46: Gráfico de Soma Acumulada – CUSUM
cusum(data, sizes, center, std.dev, decision.interval = 5, se.shift = 1, data.name, labels, newdata, newsizes, newlabels, plot = TRUE, ...)

## Slide 47: Exemplo 6 - Gráfico CUSUM
data(pistonrings)
attach(pistonrings)
diameter <- qcc.groups(diameter, sample)
q <- cusum(diameter[1:25,],decision.interval =4,se.shift=1)

## Slide 48: Exemplo 6 – CUSUM
summary(q)
q <- cusum(diameter[1:25,],newdata=diameter[26:40,])
summary(q)
plot(q, chart.all=FALSE)

## Slide 49: Gráfico de Média Móvel Exponencialmente Ponderada EWMA - Exemplo 7
v <- c(33.75, 33.05, 34, 33.81, 33.46, 34.02, 33.68, 33.27, 33.49, 33.20,33.62, 33.00, 33.54, 33.12, 33.84)
q <- ewma(v, lambda=0.2, nsigmas=2.7)

## Slide 50: Análise da Capacidade de Processos

## Slide 51: Análise da Capacidade de Processos
process.capability(object,
spec.limits, target, std.dev, nsigmas, confidence.level = 0.95, ...)
Objeto – “gráfico de controle”
Spec.limits – limites de especificação

## Slide 52: Exemplo 8
data(pistonrings)
attach(pistonrings)
diameter <- qcc.groups(diameter, sample)
q1<- qcc(diameter[1:25,], type="xbar", nsigmas=3, plot=FALSE)
process.capability(q,spec.limits=c(73.95,74.05)) process.capability(q, spec.limits=c(73.95,74.05), target=74.02)

## Slide 53: Exemplo 8

## Slide 55: Exercício 8
Para estudar a capacidade de uma maquina, 50 peças foram produzidas. A característica de interesse é a largura da peça. As especificações de engenharia são
O alvo de capacidade de processo é 1,33. As 50 peças foram divididas em 10 grupos de 5 peças cada um.
Fonte: http://portalaction.com.br

## Slide 56
Fonte: http://portalaction.com.br

## Slide 57: Verificar a normalidade dos dados
> attach(exercicio_7)
> hist(x)

## Slide 58: Verificar a normalidade dos dados
> qqnorm(x)
> qqline(x)

## Slide 59: Gráfico X-Barra
> x<-qcc.groups(x,amostra)
> q2<-qcc(x,type="xbar")

## Slide 60: Gráfico R
> q3<-qcc(x,type=“R")

## Slide 61: Análise da Capacidade
> process.capability(q2,spec.limits=c(20,100))
Process Capability Analysis
Call:
process.capability(object = q2, spec.limits = c(20, 100))
Number of obs = 50 Target = 60
Center = 78.744 LSL = 20
StdDev = 6.380052 USL = 100

## Slide 62: Análise da Capacidade
Capability indices:
Value 2.5% 97.5%
Cp 2.0898 1.6771 2.5018
Cp_l 3.0691 2.5533 3.5850
Cp_u 1.1105 0.9104 1.3107
Cp_k 1.1105 0.8720 1.3490
Cpm 0.6734 0.4926 0.8538
Exp<LSL 0% Obs<LSL 0%
Exp>USL 0.043% Obs>USL 0%

## Slide 64
Gráfico de Pareto: É um gráfico de colunas ou barras ordenadas de acordo com a frequência. As categorias são ordenadas decrescentemente pelas frequências observadas.
OUTRAS FERRAMENTAS – GRÁFICO DE PARETO
Exemplo 9: Suponha que as seguintes informações sobre defeitos estruturais em portas de automóveis seja obtida: 4 arranhões, 4 buracos, 6 peças arrumadas fora da sequencia, 21 peças sub aparadas, 8 fendas perdidas, 5 peças não lubrificadas, 30 peças fora de contorno e 3 peças com rebarbas.
Construa um diagrama de Pareto e interprete.

## Slide 65
GRÁFICO DE PARETO
automoveis<-c(4,4,6,21,8,5,30,3)
names(automoveis)<-c("arranhões","buracos","fora da sequencia","subaparadas", "fendas perdidas", "não lubrificadas", "fora de contorno", "rebarbas")
pareto.chart(automoveis, main="Pareto das portas dos automóveis", col=rainbow(8))

## Slide 66
Exemplo Gráfico de Pareto:
GRÁFICO DE PARETO

## Slide 67
DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
EXEMPLO 10

## Slide 68: Gráficos Multivariados
T2 de Hotelling
  Pacote qcc e MSQC
MCUSUM
MEWMA

## Slide 69: Gráfico T2 de Hottelling – qcc – Exemplo 11
> data(boiler)
> head(boiler)
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8
1 507 516 527 516 499 512 472 477
2 512 513 533 518 502 510 476 475
3 520 512 537 518 503 512 480 477
4 520 514 538 516 504 517 480 479
5 530 515 542 525 504 512 481 477
6 528 516 541 524 505 514 482 480
q = mqcc(boiler, type = "T2.single", confidence.level = 0.999)
summary(q)

## Slide 70: Gráfico T2 de Hottelling - qcc
> summary(q)
Summary of group statistics:
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
1.316 5.306 7.074 7.680 9.776 17.580
Number of variables: 8
Number of groups: 25
Group sample size: 1
Center:
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8
525.00 513.56 538.92 521.68 503.80 512.44 478.72 477.24
Covariance matrix:…
Control limits:
LCL UCL
0 17.41705

## Slide 71: Gráfico T2 de Hottelling

## Slide 72
Gráfico T2 de Hottelling - qcc
boilerNew = mvrnorm(10, mu = q$center, Sigma = q$cov)
qq = mqcc(boiler, type = "T2.single", confidence.level = 0.999, newdata = boilerNew, pred.limits = TRUE)

## Slide 73: Pacote MSQC
Edgar Santos-Fernandez(2013). Multivariate Statistical Quality Control Using R. Springer, 14. URL
http://www.springer.com/statistics/computational+statistics/book/978-1-4614-5452-6.

## Slide 74: EXEMPLO 12
mult.chart(type = c("chi", "t2", "mewma", "mcusum", "mcusum2"), x, Xmv, S, colm, alpha = 0.01, lambda = 0.1, k = 0.5, h = 5.5, phase = 1, method = "sw", ...)
Aplicação ao processo produtivo de uma bebida fermentada. Foram monitoradas duas características sensoriais, aroma e sabor.
São realizadas coletas semanais onde cinco juízes, individualmente, atribuem uma nota entre zero a dez a cada característica sensorial de cada unidade amostral avaliada.

## Slide 75: Gráfico T² HOTELLING

## Slide 76: Gráfico MCUSUM

## Slide 77: Exemplo 13 – T² Hotelling – MSQC
#Fase I
data(carbon1)
mult.chart(type = "t2", carbon1)
#Fase II
Xmv <- mult.chart(carbon1, type = "t2") $Xmv
S <- mult.chart(carbon1, type = "t2") $covariance
data(carbon2)
mult.chart(carbon2, type = "t2", Xmv = Xmv, S = S)

## Slide 78: Exemplo 13 – T² Hotelling – MSQC

## Slide 79
mult.chart(type = "mewma", carbon2, Xmv=Xmv, S=S)
Exemplo 14 – MEWMA– MSQC

## Slide 80: Teste de normalidade multivariada
> data(bimetal1)
> MardiaTest(bimetal1)
$skewness
[1] 6.982112
$p.value
[1] 0.585327
$kurtosis
[1] 33.77373
$p.value
[1] 0.3490892

## Slide 81: Outros gráficos
Permite a construção de gráficos ainda não implementados pelos pacotes comerciais
  Cusum para atributos
  Gráficos combinados
  Gráficos não paramétricos
  ...

## Slide 82: CUSUM BINOMIAL
CUSUM binomial

## Slide 83: GRÁFICO COMBINADO SHEWHART CUSUM

## Slide 84: Adicionais
Pacote spc
  https://cran.r-project.org/web/packages/spc/index.html
Pacote qualitytools
Thomas Roth ( 2012 ). qualityTools: Statistics in Quality Science. R package
  Análise de sistemas de medição
  R&R - Repeatability and Reproducibility
  DOE
Shiny app
  https://michy-apps.shinyapps.io/control_charts/

## Slide 85: Referências
Montgomery & Runger. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros, 8a Edição. LTC.
Samohyl, R.W. Controle Estatístico da Qualidade. Elsevier, 2009.
Montgomery, D.C. (2005) Introduction to Statistical Quality Control, 5th ed. New York: John Wiley & Sons.